Schuren van een houten vloer

Alkenvloeren biedt u de mogelijkheid om gratis een schuurmachine te lenen voor de eerste twee dagen. Vanaf de derde dag zijn de kosten 10 EURO per dag. U betaalt tevens de verbruikte schuurmaterialen.

Welke schuurkorrel u dient te gebruiken is afhankelijk van de gekozen houtsoort en het afwerkmateriaal.

Eiken massieve vloerdelen met:

* Hardwaxolie                           -           schuren met korrel 60-80-120

* Vloerolie                                -           schuren met korrel 60-80-120

* Woodfinish                             -           schuren met korrel 120. Na het opbrengen van de eerste laag

na 4 uur laten drogen. Eventueel opnieuw schuren met korrel 240.

Eiken multiplank met:

* Hardwaxolie                           -           schuren met korrel 120

* Woodfinish                             -           schuren met korrel 120. Na het opbrengen van de eerste laag

na 4 uur laten drogen. Eventueel opnieuw schuren met korrel 240.

Grenen vloerdelen met:

* Hardwaxolie                           -           schuren met korrel 150

www.alkenvloeren.be